## Slide 1: Технически средства за защита и охрана на корпоративни обекти
Доц. Георги Торнев, д.н.

## Slide 2: Целта на лекцията
Да се дадат основни сведения за техническите средства за сигнализация, системите за видеоконтрол и контрол на достъпа.

## Slide 3: Учебни въпроси
Увод
I Охранителни системи
II Системи за контрол на достъпа
III Телевизионно видеонаблюдение
Заключение

## Slide 4: Увод
Охраната на обекти в съвременни условия се осъществява в повечето от случаите с помощта на технически средства. Схемата може да бъде следната:
Вземане на превантивни мерки за недопускане на нарушители в обекта
Изпращане на алармен сигнал до оперативна част, при нарушаване на целостта на обекта
Реагиране на патрулен автомобил
Осигуряване на периметър около нарушения обект и залавяне на нарушител
Предаване на нарушителя на органите на МВР

## Slide 5: Инфрачервени датчици за движение в охранителните системи
Пасивни инфрачервени (PIR) датчици Всяко тяло е източник на инфрачервени лъчи с интензивност, право пропорционална на температурата му.
Човешкото тяло е с температура над тази от предметите в помещението, следователно лъчите излъчвани от него са с по-голяма интензивност.
Пасивните датчици само приемат излъчваните от телата инфрачервени лъчи и затова се наричат пасивни.

## Slide 6: Състав и принцип на действие на PIR датчика
PIR датчикът съдържа елементи наречени пирокристали;
Те превръщат инфрачервените лъчи в електрическо напрежение, пропорционално на тяхната интензивност;
При наличие и движение на човек в помещението инфрачервените лъчи предизвикват създаване на напрежение, което чрез електронен блок се усилва и преобразува за задействане на алармата.
По същия начин достатъчно голямо напрежение могат да създадат лъчите от радиатори, печки и силни лампи, което да предизвика грешна аларма.
Вероятността от това рязко намалява чрез използването на два елемента в датчика, разположени близо един до друг, и усъвършенстван електронен блок.

## Slide 7
Неподвижните топли предмети и въздух създават едно и също напрежение в двата елемента, на което електронният блок не реагира.
При наличие на движещ се човек най-напред се променя напрежението на един от елементите и след това на другия, което позволява активиране на алармата.
Има PIR датчици с четири елемента, които реагират по подобен начин и на вертикално движение (качване по стълба).
Сигурността на действие нараства при по-голямо напрежение от пирокристалите, поради което пред тях се поставят френелови лещи за фокусиране на лъчите.
Те се изработват от прозрачна пластмаса, имат кръгла форма и се състоят от концентрични сегменти с триъгълно напречно сечение.

## Slide 8
Френелови лещи
Напречен разрез на:(1) френелова леща (2) Обикновена леща със същия диаметър и същото фокусно разстояние

## Slide 9: Формиране на пространствена диаграма на охраняваната зона
Падащите върху изпъкналата повърхност на френеловите лещи лъчи се фокусират в мястото, където е поставен пирокристалът.
Реално лещите улавят само лъчите от част от пространството пред себе си, представляващо тънък конус с ос перпендикулярна на повърхността на лещата.
Поради това охраняваното пространство е разделено на множество тесни участъци, лъчите от всеки от които се събират от една леща
Пространственото разположение на участъците в хоризонтална и вертикална посока обикновено се дава в каталога на датчика;
При движение на човек в охраняваната зона той последователно пресича различни участъци, което води до получаването върху пирокристала на променлив светлинен поток, който се преобразува в променливо напрежение с честота няколко херца (по-голяма при по-бързо движение).

## Slide 10
В хоризонтална равнина
Във вертикална равнина

## Slide 11
Детектор на движение Viewguard PIR

## Slide 12
За монтиране на таван се използват панорамни датчици с ъгъл 360°,

## Slide 13
11 м (36 фута)-

## Slide 14
За контрол на коридори

## Slide 15
Хоризонтална оптика с
диафрагма, за контрол
на труднодостъпни места
Оптика с голямо
разстояние за откриване,
за контрол на коридори

## Slide 16
Трета разновидност са датчиците тип “завеса” за монтиране на стена, които улавят инфрачервени лъчи от тясна и висока зона, обикновено използвана като преграда за влизане в помещение или сграда.
ВВ хоризонтална равнина
Във вертикална равнина

## Slide 17
VEx KORR външен датчик
VEx KORR външен датчик

## Slide 18: Микровълнови датчици
Активни датчици, с предавател за излъчване на електромагнитни вълни и приемник на отразените вълни;
Използват доплеровия ефект – когато обектът, от който вълните се отразяват, приближава към датчика тяхната честота нараства, а когато се отдалечава – намалява, право пропорционално на скоростта на движение.
Предимството в откриването на много бавно движещи се обекти (със скорост няколко сm/s) често се превръща в източник на грешна аларма.
Вълните не проникват през метални предмети и движение зад тях не може да бъде регистрирано.
Същевременно вълните преминават през стени и могат да регистрират движение в съседни помещения.

## Slide 19
Диаграми на областта на действие на датчика в хоризонтална и вертикална равнина

## Slide 20
Микровълнов детектор MX 950 МХ 960

## Slide 21: Комбинирани датчици
За охрана на затворени помещения може да се използва комбинация на PIR датчик и микровълнов, като честотата на последния е около 10 GHz (има няколко международно разрешени честоти);
Целта на комбинирането на двата вида датчици е по-нататъшно намаляване на вероятността от грешна аларма;
Основният принцип на работа е задействане на алармата, само когато и двата датчика са установили наличието на движещ се обект.
Зоната на излъчване на електромагнитните вълни е по-тясна от тази на PIR датчика, например ъгълът в хоризонтална посока е 90°, а този във вертикална - 40°.

## Slide 22
детектор Viewguard DUAL

## Slide 23: Датчик за разбито стъкло
е устройство за откриване на повреди по стъкло (прозорец, витрина, остъклена врата) в охраняваното помещение.
Съществуват няколко вида:
електроконтактни – лента или тънък кабел, опънат по периметъра на остъкления отвор, които при повреждане на стъклото се разкъсват и прекъсват веригата, с което генерират алармен сигнал.
ударноконтактните и пиезоелектрическите датчици реагират на колебанията и вибрациите на стъклото. В основата им е заложен пиезоелектрически чувствителен елемент, който преобразува вибрациите и деформациите в електрически сигнал.

## Slide 24
Активен датчик за разбиване на стъкло

## Slide 25: Акустичен датчик
Акустичният датчик за разбито стъкло реагира на звука на счупено стъкло и е предназначен за откриване на счупване на листово стъкло – обикновено, армирано, трислойно „триплекс“, закалено.
Чувствителният елемент на тези датчици е електретен микрофон, който преобразува звуковите колебания в електрически сигнали.
По-нататък тези сигнали постъпват в контролер, който ги анализира.
Ако спектърът на шума съдържа компонента, съвпадаща със спектъра на разбито стъкло, то детекторът сработва.
Най-съвременните модели имат двупрагов анализ на сигнала, което намалява вероятността от лъжливи сработвания.
За индикация на тревога този датчик трябва да регистрира два вида сигнал – звук от удар по стъклото и звук от разбито стъкло с интервал от 150 мс.
При монтажа на този датчик всички участъци на охраняваната зона трябва да са в пределите на прекия му обхват. Този тип датчици е широко разпространен заради ефективността и удобството на монтажа им (с един датчик могат да бъдат обхванати няколко прозореца, което води до икономии).

## Slide 26
Магнитни контакти

## Slide 27
Датчик за разбиване на стъкло
Датчик за разбиване
на стъкло
Акустически датчик
за разбиване на
стъкло
DETEKT 1000 BUS-1

## Slide 28
Контрол за затваряне на бравата на прозореца
Датчик за разбито стъкло с функция за контрол на затворена верига
Контрол на затварянето
Пасивен датчик за разбиване на стъкло
IDENTLOC AWE
Към централния блок за управление
Датчик за разбито стъкло с функция за контрол на затворена верига
Датчик за затворена верига

## Slide 29: Вибрационните датчици
Предназначени за откриване на вибрациите по повърхността на сейфове, метални шкафове, прозорци, врати, стени и огради.
Системата издава алармен сигнал когато детекторът засече движение или вибрации, които отварят веригата.
Работата на датчика се регулира и настройва за различно ниво на вибрации
Най-новите датчици за вибрация са оборудвани с пиезоелектричен чувствителен елемент, а не с механични компоненти, което им позволява да улавят и най-малките вибрации.
Към предимствата на вибрационните детектори могат да се отнесат също високата надеждност, минималното количество лъжливи сигнали, лесен монтаж и относително ниския ценови диапазон.

## Slide 30
Сеизмичен датчик GM 565 / GM 570
Сеизмичният датчик е предназначен за контрол на сейфове и армирани помещения срещу атаки с всякакви съвременни устройства за проникване (елмазени бургии, хидравлически преси, кислородни копия за пробиване на отвори и взривни вещества.
Функциониране. Механическото обработване на твърди материали (бетон, армирана стомана) създава ускорение на обекта. При това се генерират механични вибрации, които се разпространяват в материала. Възприемащият елемент на сеизмичния датчик, твърдо присъединен към обекта, възприема вибрациите и ги преобразува в електрически сигнали. В електронната част на сеизмическия датчик сигналите се анализират в избрания честотен диапазон, характерни за устройствата за проникване, и чрез контакт реле се включва сигнал за тревога.
Използване: сейфове, укрепени стени, складове, усилени врати на помещения, банкомати, облекчени метални конструкции.

## Slide 31: Ултразвуковите датчици
Работят на принципа на локатора - излъчват и приемат ултразвукови колебания.
Ако в полето на техния обхват попадне движещ се предмет, дължината на вълните се променя в съответствие със закона на Доплер.
Това служи като сигнал за сработването на датчика.
В цехове с висока температура и дълги коридори тези датчици са незаменими.

## Slide 32: Лъчеви датчици (бариери)
Служат за обхващане на големи пространства и се състоят от приемник и предавател.
При пресичане на невидимия за невъоръженото око лъч датчикът сработва.
Тези доста скъпи и капризни датчици служат основно за охрана на периметър.
Те се монтират около огради или зидове и работят във всякакви климатични условия.

## Slide 33
Инфрачервена светлинна бариера (периметър)
Разстояние на откриване: извън помещение до 71 м
Разстояние в помещение до 99 м

## Slide 34
Много често, на практика се използват комбинирани датчици, които обединяват в себе си свойствата на няколко датчика (инфрачервен за движение + датчик за разбито стъкло, инфрачервен за движение + микровълнов датчик).
Комбинираният датчик „тип инфрачервен + разбито стъкло“ е предназначен за откриване на два различни физични процеса:
наличие на движение в помещението;
повреждане на остъклени повърхности.

## Slide 35
IP камери
Аналогови камери
Аналогови и IP камери
IP камери
Аналогови камери

## Slide 36: Система за контрол на достъпа RFID
Системата за контрол на достъпа е изградена на базата на съвременни решения и технологии в областта та системите за сигурност, управлението на достъпа и работното време.
Системата се основава на специализираният контролер SK-27N.

## Slide 37: Контролерът работи в два основни режима:
Независим – при този режим информацията за идентификационните карти се съхранява във вътрешна за контролера памет и достъпа се осъществява чрез проверка за съществуването на текущата карта във вътрешната база данни.
Поддържа се и режим на работа (управляващ / управляван) при който един контролер може да разреши достъп от друг, подчинен контролер при наличието на определени събития. Комуникацията се осъществява по жичен (RS485) или безжичен (WiFi) път.
Конфигурирането се осъществява с помощта на специализирано програмно осигуряване като и в този случай комуникацията може да е (RS485) или (WiFi).

## Slide 38
Примерна схема на свързване на контролера е показана на следващата фигура:

## Slide 39: С разпределено управление
В този режим информацията за идентификационните карти се съхранява в специализиран сървър, като всички решения за осигуряване на достъп се вземат от програмното осигуряване на сървъра.
В тази конфигурация контролерите (до 128 ) са свързани в независима мрежа, управлявана от сървъра, като се сканира състоянието на всеки един контролер, получава се информация за текущо показана идентификационна карта и се издава команда към контролера при необходимост.
Осигуряването на достъп се извършва след осъществяване на формирани от потребителя заявки към сървърната база данни.

## Slide 40
Примерна схема на свързване на контролера е показана на следващата фигура:

## Slide 41: СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА И ПРИСЪСТВИЕТО "СВОБОДНИ РЪЦЕ"
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА: Създадена, за да задоволи всяка необходимост от регистрация, отчитане, идентификация и проследяване на Вашите гости.
Базовата система включва:
колони за портали RFID UHF,
четящо/записващо устройство RFID UHF за активиране на пропуските,
принтер за пропуски,
PDA скенер.

## Slide 42: КАК ФУНКЦИОНИРА :
Системата позволява, чрез употребата на RFID технологията "свободни ръце",
автоматичното разпознаване на Вашите гости при тяхното преминаване между колоните UHF, записвайки операциите по влизане/излизане от порталите.
В реално време се разпознава номерът и идентичността на участниците и техните данни могат да бъдат управлявани чрез специален софтуер.
Идентификационният пропуск - карта, обикновено използвана при всякакъв вид събития, е снабден с чип, който позволява еднозначното разпознаване на госта, който го получава, и бива активиран и предоставен на съответните хора преди началото на събитието или на входа, по време на посрещането.
От този момент нататък гостът е регистриран и няма нужда от последващи регистрации или операции Front-Desk през останалото време от мероприятието: не е даже необходимо пропускът да бъде видим и показван, по този начин входът и придвижването са изключително удобни и бързи.
Пропуските могат да бъдат прочетени даже ако се намират в джоба, портфейла или куфарчето, докато порталите ще сигнализират при преминаването на хора, които не са оторизирани.

## Slide 43: Системата позволява:
Проследяването в реално време на влизането/излизането на гостите, давайки точна информация за движението и присъствието във вътрешността на съответната зона.
Предвидена е и подвижна система за идентификация за евентуален контрол чрез PDA устройство;
Удобното управление на данните на участниците чрез специален централен софтуер, който отговаря на действащите нормативи за лична неприкосновеност (privacy).

## Slide 44: Телевизионно видеонаблюдение
Необходимите компоненти за него са:
камери и/или различни сензори записващи случващото се и отчитащи параметрите в охраняваното пространство;
мрежа за пренос на сигналите и осигуряване на сигурно захранване на отделните компоненти;
система за съхранение, обработка и разпространение на получените данни.

## Slide 45: При избора на отделните елементи на системата за видео-охрана е необходимо :
Предварително уточняване на зоните, които ще бъдат под наблюдение.
Количеството и типа на камерите зависят силно от средата в която са поставени.
Ако охраняваното помещение е закрито (магазин, офис, друго сервизно помещение), са необходими камери записващи пълноцветен сигнал с по-висока резолюция.
Устройствата изложени на атмосферни влияния или такива разположени в открити складове имат нужда от допълнителна защита, както и от функции за нощно наблюдение.
Записващите устройства (DVR / PC) са доста разнообразни, а главните характеристики, по които се избират са количеството на входните сигнали постъпващи към тях, капацитета им за съхранение и обработването на получената информация, което ще се извършва.

## Slide 46: Резолюция на камерата
Определя колко детайлни ще са образите;
За предпочитане е камерата да разполага с поне 640 x 480 пиксела (в зависимост от сферата на приложение);
Ако тя е аналогова – то следва да изобразява поне 420 TVL (телевизионни линии) равняващи се приблизително на 510 x 492 пиксела (тъй като няма пряка връзка е добре да се следят ефективните пиксели зададени от производителя).

## Slide 47: Класификация на камерите
Според формата си камерите най-често биват стандартни или куполни,
а според атмосферните условия – за вътрешен или външен монтаж.
Куполните камери се предпочитат в магазини или офиси тъй като обикновено разполагат със затъмнено стъкло, което скрива посоката, в която са насочени.
Стандартните от своя страна лесно могат да бъдат подсигурени с удароустойчив корпус поради по-простата изработка.
Камерите работещи през нощта имат вградени диоди излъчващи инфрачервена светлина, с помощта на която дават ясна черно-бяла картина.

## Slide 48
Телевизионни камери

## Slide 49: IP-камери
Изпращат картина по стандартна компютърна мрежа.
Чрез тях се осигурява отдалечен достъп до наблюдаваната обстановка през Интернет;
Възможни са и безжични решения, които следва да се прилагат само в зони с ограничена възможност за окабеляване;
Макар и криптирана, информацията изпращана по безжичен път може да се прихване и евентуално разкодира, което представлява риск за сигурността;
Освен това смущенията от околни мрежи влошават сигнала и могат да доведат до понижено качеството на картината;
Правилното разположение на камерите е от изключително значение.

## Slide 50: Записващи устройства
За съхраняване на данните получени от охранителните камери могат да се използват, както компютърни конфигурации, така и специализирани устройства пригодени за запис на видео-сигнал наречени DVR (Digital Video Recorder) или NAS-сървъри с допълнителни функции.
От записващото устройство зависи и крайната разделителна способност на записа. Ако камерата надвишава възможностите за запис – картината ще бъде обработена на по-ниска резолюция или с по-малко кадри в секунда.
Най-лесният и гъвкав вариант е използването на персонален компютър с добра производителност. Към него се включва допълнителна PCI-карта наречена DVR Card, която приема сигнала, преобразува го от аналогов в цифров (при необходимост) и го подава за съхранение, и последваща обработка с помощта на софтуерна програма.

## Slide 51: За съхраняване на данните
По-надежден е метода с отделно устройство, което съдържа в себе си харддискове с желан капацитет.
Процесът на съхраняване е автоматизиран. Също както и при картите, устройството приема сигнала от различните камери (напр. 4, 8 или 16 на брой), кодира го в реално време и го съхранява.
За недостатъци могат да се смятат ограниченият брой функции при по-евтините модели и трудният ъпгрейд.
Интересното при този вариант е възможността за достъп до данните по различни начини. Много от устройствата поддържат TCP/IP мрежи, някои от които дори предлагат безжичен достъп или отдалечено включване през Интернет.

## Slide 52
Без значение кой метод ще бъде избран, винаги е възможна още по-голяма функционалност благодарение на съпътстващите софтуерни продукти, които дават възможност за допълнителни настройки, създаване на профили, криптиране и контрол на достъпа до събраната информация.
Едно от най-големите предимства на цифровите записи е лесната и бърза каталогизация по дата и час.
Търсеният отрязък от време може да бъде намерен само с няколко кликвания на мишката без да се налага дълго преглеждане на кадри.
Освен това прехвърлянето или архивирането на видео-материали върху различни носители (USB/CD/DVD) е улеснено максимално.

## Slide 53: Допълнителни възможности
Две от най-ценните функции при видеонаблюдението са възможността за засичане на движение (motion detection) и работата с обекти.
Активирането на камерите при движение в комбинация с подробни графици на работа осигуряват оптимални режими на запис и спестяват значително дисково пространство.
Motion Detection – най-полезният и използван режим, камерата записва картина само при засичане на движение – през останалото време е в режим на изчакване или записва по ограничен брой кадри в зададен времеви интервал.
Round-the-Clock - непрекъснат запис, 24ч. в денонощието
Time Schedule – запис по график – поддържа се избор на режими, както за различните части на деня, така и за самите дни от седмицата.
Day/Night Recording – режим на запис, който позволява разделяне на денонощието на части, които да бъдат управлявани по избор, включително и като комбинация със засичане на движение.

## Slide 55: Допълнителни възможности
Някои от сложните системи за контрол позволяват наблюдение на конкретен предварително зададен обект.
Специални камери наречени PTZ (Pan-zoom-tilt) са способни да проследяват обекти по време на движението им в периметъра на обхват, да мащабират или да задействат други допълнителни сензори.
Интелигентната обработка на обекти позволява засичане на подозрителни пакети или осигуряване на справка при промяна в броя на наблюдаваните предмети

## Slide 56: Перспективният видео-софтуер би следвало да има възможности за:
корекция на картината, прилагане на филтри за изчистване на образи;
отделна настройка на резолюцията и кадрите в секунда за всяка управлявана камера;
инструменти за възстановяване на повредени или изтрити записи;
поддръжка на няколко екрана за наблюдение;
поддръжка на различни разделителни способности;
известяване при възникване на събитие (напр. по e-ail/телефон/SMS)
възможност за едновременен запис и преглеждане на видео;
интегриране на системата за видеонаблюдение с други системи за сигурност (напр. системите за достъп до помещения с чип-карта)